## Slide 1
第五章 烧结生产工艺及设备

## Slide 2: 第5章 主要内容
烧结原料的准备和处理
1
烧结配料
2
混合料制备
3
烧结操作制度
4
烧结矿的处理
5
烧结工艺的进步和烧结新技术
6
烧结厂主要工艺设备
7

## Slide 3: 重 点:烧结生产工艺流程及各工序的主要环节控制.
基本要求:掌握烧结生产工艺过程;
对烧结设备有基本的了解;

## Slide 4
操作方针:
精心备料
稳定水碳
减少漏风
低碳厚料
烧透筛尽

## Slide 5: 烧结工艺流程图

## Slide 10
原料准备：原料接受、贮存及中和混匀 ；熔剂燃料破碎
配料：按烧结矿化学成分和工艺要求确定燃料、熔剂、返矿的配比
混合－制粒：混匀，制成制粒小球
布料：在台车上布放铺底料、烧结混合料
点火、保温：用点火器点燃料层中燃料，并使表面保温一段时间
烧结：抽风烧结
热破碎：烧结机机尾卸出烧结矿，用单辊破碎机破碎
冷却：冷却至不烧皮带
破碎、整粒、筛分：分出成品（5~50mm）、铺底料(10~20mm)、返矿(-5mm)
成品性能检测 ：化学成分，粒度，转鼓强度，筛分指数及其他

## Slide 11: 原料接受、储存和中和
(1)处在沿海并主要使用进口原料的大型烧结厂,其所需原料用大型专用货船运输. 有专门的卸料的码头和大型高效的卸料机,卸下的原料直接由皮带机运至原料场.
(2)距选矿厂较远的内陆大型烧结厂,可采用火车运输或者货船运输。可采用翻车机接受精矿、富矿粉和块状石灰石等原料。生石灰可采用密封罐车或风动运输.辅料可用受料槽接收.

## Slide 12
（3）中型烧结厂（年产100~200万吨烧结矿），可采用接受与贮存合用的原料仓库，采用火车或者货车运输。如原料数量品种较多时,可采用受料槽接受数量少和易起灰的原料.
（4）小型烧结厂（年产20万吨的以下的）。对原料的接受可因地制宜，采用简便形式，采用火车或货车：如用电动手扶拉铲和地沟胶带机联合卸车，电耙造堆，原料棚贮存；或设适当形式的容积配料槽，以解决原料接受和贮存问题。

## Slide 13
宝钢原料码头

## Slide 14
卸船机

## Slide 15
堆料机